Firmware – update DSL Router D-Link DI-701

1.	Schließen Sie den DI-701 mit einem Seriellen Kabel (RS232) an einem COM - Anschluß  Ihres PC an. Machen Sie den DI-701 stromlos.

2.	Kopieren Sie den Ordner „Firmware“ auf der Setup CD des DI-701 in einen neu angelegten Ordner auf  Ihren PC. Nennen Sie diesen Ordner „Firmware“

- Ersetzen Sie die Datei „Firmware.bin“ in dem neu angelegten Ordner gegen die neueste Firmware, die Sie zuvor von der D-Link Homepage www.dlink.de

heruntergeladen haben.

4.	Öffnen Sie eine MS-DOS Eingabeaufforderung. Geben Sie ein: cd firmware. Danach erscheint: C:\Firmware>. Geben Sie nun „fwload 1“ ein. (die 1 steht für die Com-Schnittstelle)

- Folgen Sie nun der Anweisung in dem neuen Fenster und verbinden Sie den DI-701 mit dem Strom.

- Die FWLOAD Anwendung findet nun den DI-701 und beginnt mit dem upload der Firmware.

- Nach vollendetem upload der Firmware erscheint die Meldung:

Firmware.bin succeeded

- Danach können sie das DOS Fenster schließen und auch den kopierten Ordner von Ihrem PC löschen und starten den DI-701 nochmals neu.

9.	Starten Sie nun die Konfigurationssoftware des DI-701. Dort sollte jetzt die aktuelle Firmware angezeigt werden und Sie können mit der Konfiguration des DI-701 beginnen.